Глава 7.Ограничения использования иных территорий по степени их пригодности/

непригодности для строительства, реконструкции и иной деятельности

В связи с расположением города Березники на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей,     на основании Генерального плана в настоящей главе представлены ограничения по строительству                                на подрабатываемых территориях с подразделением территории по степени их пригодности/непригодности                   для освоения. В основу определения степеней пригодности /непригодности для освоения территорий легла научно-исследовательская работа Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Горный институт Уральского отделения Российской академии наук» – «Выполнить геомеханические исследования                    по актуализации границ районирования селитебной части г. Березники и г. Соликамск».

| Территория (зона) | Степень пригодности/непригодности использования территории (зоны) | Возможность осуществления градостроительной деятельности (строительство, реконструкция) по видам объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения,в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов. Объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения) | Линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.), сети инженерно-технического обеспечения (совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений) |
| 1а | Непригодная для застройки (опасная по возможности образования провалов) | Любая градостроительная деятельность и эксплуатация существующих зданий и сетей запрещена, ограждение территории, исключение допуска людей |
| 1b | Непригодная для застройки | Любая градостроительная деятельность запрещена | Ремонт и реконструкция существующих сетей с вводом конструктивных мер защиты (далее – КМЗ). В исключительных случаях допускается строительство только наземных и надземных коммуникаций, путепроводов, положение трассы определяется при проектировании |
| 1с | Временно непригодная для застройки | Градостроительная деятельность запрещена, за исключением ремонта и реконструкции существующих объектов капитального строительства, которые осуществляются на основании заключения специализированной научной организацией исходя из оценки рисков | Ремонт и реконструкция существующих сетей с вводом КМЗ. Допускается строительство только наземных и надземных коммуникаций, путепроводов, положение трассы определяется при проектировании |
| 2 | Над затопленными горными выработками | Малоэтажная застройка до 3-х этажей, включая мансардный (3-й этаж только в мансардном исполнении) различной плотности, улицы общегородского и районного значения. Мониторинг состояния существующих зданий и сооружений. На основании мониторинга либо реконструкция с применением КМЗ, либо снос. Дальнейшее использование площадей для застройки по мере затухания процессов деформации после 2030 года | Применение КМЗ по необходимости. Газопроводы и нефтепроводы наземные и надземные; водопроводы наземные и надземные; теплопроводы надземные, подземные в каналах. Канализационные сети напорные надземные. Железные дороги III (с ограничением), IV, V категорий. Путепроводы. Только с применением КМЗ: все подземные коммуникации. Ремонт и реконструкция существующих сетей с вводом КМЗ |
| 3 | Ограниченно пригодная для застройки (подрабатываемая) | Малоэтажная застройка до 3-х этажей, включая мансардный (3-й этаж только в мансардном исполнении) различной плотности, улицы общегородского и районного значения. Реконструкция с применением КМЗ |  |
| 4 | Пригодная для застройки (подрабатываемая) | С применением общепринятых КМЗ. Участки учреждений и предприятий обслуживания, культурно-бытового назначения микрорайона и жилого района, школ и детских учреждений. Общественные здания независимо от этажности. Магистральные улицы общегородского и районного значения. Жилые здания с этажностью до 5 этажей, спортивные сооружения. Реконструкция с применением КМЗ по необходимости | Применение КМЗ по необходимости. Любые коммуникации, путепроводы. Железные дорог II категории (с ограничением), III-V категорий; железные дороги I-V категории, воздушные линии |
| 5 | Пригодная для застройки (не подрабатываемая) | Любая градостроительная деятельность (этажность в соответствии с установленным градостроительным регламентом) |

Примечание:

1.По результатам рассмотрения горно-геологического обоснования строительства/реконструкции объектов недропользователем может быть выдано согласие на строительство объекта капитального строительства на площади,                                                     где на основании научно-исследовательских работ запрещена или временно ограничена застройка:

1.1.территория не подработана (горные работы, в том числе одиночные выработки, не проводились на момент рассмотрения обращения о выдаче согласия недропользователя), при этом недропользователь оценивает потери потенциальных к добыче запасов полезных ископаемых и обеспечивает наличие соответствующих горных мер при проектировании горных работ                                         под испрашиваемым участком;

1.2.территория может быть отнесена к другой зоне после проведения закладочных работ, при этом недропользователь оценивает технические возможности их проведения и при положительной оценке ставит на особый контроль планирование                         и выполнение закладочных работ под испрашиваемым участком;

1.3.застройщиком является недропользователь, он оценивает риски, обеспечивает безопасность людей, контролирует техническое состояние зданий и сооружений на участке застройки, обеспечивает мониторинг за деформацией зданий и сооружений и земной поверхности в пределах зоны 1b, 1с;

1.4.объект строительства существует на момент выделения опасной зоны, предполагается его реконструкция. Застройщик оценивает риски, обеспечивает безопасность людей, контролирует техническое состояние зданий и сооружений на участке застройки (реконструкции). Недропользователь обеспечивает мониторинг земной поверхности в пределах зоны 1b, 1с                               и информирует застройщика о результатах мониторинга. Размещение объекта (наземное, надземное, подземное) принимается                    по типу существующей сети.