Глава 1.Жилые зоны

Статья 1.Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж1)

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка – код Классификатора | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь1 | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений2 | предельное количество этажей3 или предельная высота зданий, строений, сооружений | минимальный и (или) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка – код 2.5 | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома | Минимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м; максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | 8 надземных этажей | Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % |
| 2. | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) – код 2.6 | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома | Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м; максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | 25 этажей | Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 % |
| 3. | Хранение автотранспорта – код 2.7.1 | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 0 м | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Размещение гаражей для собственных нужд – код 2.7.2 | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Минимальная площадь земельного участка – 15 кв.м; максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 0 м | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Коммунальное обслуживание – код 3.1 | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 Классификатора | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 6. | Оказание услуг связи – код 3.2.3 | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородной и международной телефонной связи | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 7. | Стоянка транспортных средств – код 4.9.2 | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 8. | Обеспечение внутреннего правопорядка – код 8.3 | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 9. | Земельные участки (территории) общего пользования – код 12.0 | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Классификатора | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| II.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства – код 2.1 | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м; максимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м; минимальная ширина вновь образуемых земельных участков вдоль фронтона улицы (проезда/переулка) – 18 м | Минимальное расстояние от объекта капитального строительства и подсобных сооружений до красной линии улиц – 5 м; минимальное расстояние от объекта капитального строительства и подсобных сооружений до красной линии проездов, переулков – 3 м; минимальное расстояние от объекта капитального строительства до границ смежных земельных участков – 3 м; минимальное расстояние от вспомогательных построек (парников, навесов, стационарной емкости для воды, навеса для автомобиля, индивидуального гаража, погреба, уборной, бань, саун и др.) до границы смежного участка – 1 м | Для жилого дома – количество надземных этажей не более чем 3, высота – не более 20 м | Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 3 %. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % |
| 2. | Оказание социальной помощи населению – код 3.2.2 | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 3. | Бытовое обслуживание – код 3.3 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание – код 3.4.1 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Объекты культурно-досуговой деятельности – код 3.6.1 | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 3 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 6. | Магазины – код 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 7. | Банковская и страховая деятельность – код 4.5 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 8. | Общественное питание – код 4.6 | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |
| 9. | Площадки для занятий спортом – код 5.1.3 | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |

Примечание:

1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, применяются исключительно при образовании и изменении земельных участков. Не применяются для ранее учтенных земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости до 01.03.2008, в случае, если их уточняемая или изменяемая площадь составляет менее минимального установленного размера либо более максимального установленного размера.

2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство объектов капитального строительства при отсутствии координат красной линии, устанавливаются от границы земельного участка со стороны улицы/проезда до момента установления координат красной линии.

3.Под количеством этажей следует понимать количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный, если иное не определено настоящей статьей.