Статья 13.Зона ведения садоводства и огородничества (СХ1)

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка – код Классификатора | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений1 | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | минимальный и (или) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 1. | Сенокошение – код 1.19 | Кошение трав, сбор и заготовка сена | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг – код 3.1.1 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 3. | Земельные участки общего назначения – код 13.0 | Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 4. | Ведение огородничества – код 13.1 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м; максимальная площадь земельного участка – 399 кв.м | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 5. | Ведение садоводства – код 13.2 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м; максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению | Минимальный отступ от объекта капитального строительства и подсобных сооружений до красной линии улиц – 5 м, до красной линии проездов – 3 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 3 м | Не подлежат установлению | Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % |
| II.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 1. | Магазины – код 4.4 | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м | Не подлежат установлению | Минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 1 м | Не подлежат установлению | Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 % |

Примечание:

1.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство объектов капитального строительства при отсутствии координат красной линии, устанавливаются от границы земельного участка со стороны улицы/проезда до момента установления координат красной линии.

При возведении на садовом земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового земельного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал                 на соседний участок.