Статья 15.Иные зоны сельскохозяйственного назначения (СХ3)

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка – код Классификатора | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений1 | предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | минимальный и (или) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| 1. | Сельскохозяйственное использование – код 1.0 | Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20 Классификатора, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежат установлению | Не подлежит установлению |
| 2. | Ведение садоводства – код 13.2 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м; максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению | Минимальный отступ от объекта капитального строительства и подсобных сооружений до красной линии улиц – 5 м, до красной линии проездов – 3 м; минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 3 м | Не подлежат установлению | Минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % |

Примечание:

1.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство объектов капитального строительства при отсутствии координат красной линии, устанавливаются от границы земельного участка со стороны улицы/проезда до момента установления координат красной линии.

При возведении на садовом земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового земельного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал                 на соседний участок.